1............................................................................................................................................

# Pełna nazwa Wnioskodawcy - Imię Nazwisko  - Adres

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Obiekt : ...............................................................................................................................

- Zamówiona moc cieplna  .......................... MW/rok ; minimalny pobór mocy cieplnej w

okresie poza sezonem grzewczym ............... MW.

- Zapotrzebowanie mocy :

- c.o. 		             ................................. kW

- c.w.umav 		................................. kW

- c.w.uśr 		................................. kW

- c.w.umin 		................................. kW

- Parametry instalacji c.o. .......................................................................................................

technologia, temperatury, ciśnienie

Parametry instalacji c.w.u  ...................................................................................................

technologia, temperatury, ciśnienie

- Charakterystyka obiektu :

1.1.	Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń ........................................................

1.2.	Powierzchnia podlegająca ogrzewaniu o wysokości do 3 m .......................... m2

1.3.	Powierzchnia podlegająca ogrzewaniu o wysokości pow. 3 m ...................... m3

1.4.	system wentylacji ...............................................................................................

1.5.	straty cieplne wg. dokumentacji ...................................................................W/m2

1.6.	ilość mieszkańców  ............................................................................................

1.7.	powierzchnia przypadająca dla użytkowników c.w.u  .................................. m2

- Do wniosku należy załączyć :

- Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu do którego będzie dostarczone ciepło z sieci ciepłowniczej.

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 - 1 szt.

# Wymagania dotyczące

Projektu Technicznego węzła cieplnego

- załącznik do Warunków Technicznych

# Zawartość opracowania

1.	Cel opracowania

2.	Przedmiot i zakres opracowania

3.	Parametry techniczno - technologiczne,

3.1.	Technologia stacji cieplnej

3.2.	Konstrukcja i zabudowa

3.3.	Układy regulacyjne

3.4.	Parametry techniczne

4.	Obliczenia

4.1.	Dane wyjściowe do obliczeń,

4.2.	Dobór średnic - sieć,

4.3.	Dobór filtra siatkowego - sieć

4.4.	Dobór wymiennika - c.o.

4.5.	Dobór wymiennika - c.w.u.

4.6.	Obliczenia strat hydraulicznych - sieć c.o.

4.7.	Dobór sieciowych zaworów regulacyjnych ciśnienia i przepływu,

4.8.	Obliczenia strat hydraulicznych - sieć c.w.u.

4.9.	Sprawdzenie doboru zaworu regulacyjnego modułu c.w.u.

4.10.	Dobór średnic - c.o.

4.11.	Dobór filtra siatkowego - c.o.

4.12.	Obliczenia strat hydraulicznych - c.o.

4.13.	Dobór pompy obiegowej dla c.o.

4.14.	Zawór bezpieczeństwa - c.o. wg. UDT

4.15.	Naczynie wzbiorcze przeponowe “REFLEX” WG. UDT

4.16.	Dobór średnic - c.w.u

4.17.	Obliczenia strat hydraulicznych - c.w.u.

4.18.	Zawór bezpieczeństwa - c.w.u. wg. UDT

4.19.	Parametry końcowe - sieć - zima

4.20.	Parametry końcowe - sieć - lato

4.21.	Parametry końcowe - c.o.

4.22.	Parametry końcowe - c.w.u.

4.23.	Zestawienie dobranych urządzeń

5.	Schematy technologiczne

5.1.	Schemat technologiczny węzła cieplnego

6.	Schematy elektryczne

7.	Załączniki